| Паспорт составлен "___"____________20___ г. ______________________________ (должность исполнителя, ф. и. о.,подпись) | Согласовано "___"____________20___ г. ______________________________ (должность заказчика, ф. и. о.,подпись) |
| --- | --- |
|  | Согласовано "___"____________20___ г. ______________________________ (должность представителя ГПН, ф. и. о., подпись) |

Автоматическая система газового пожаротушения

«ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ»

(2021-ПАС- ХХХХХХХХ -ГПТ-ПТ)

ПАСПОРТ

Общество с ограниченной ответственностью

«НПО Пожарная автоматика сервис»

(ООО «НПО ПАС»)

г. Москва, 20__ год

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ……………………………....................... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ…………………….. | 3 |
| 3. | СОСТАВ УСТАНОВКИ (технологическая часть)…………... | 4 |
| 4. | СОСТАВ УСТАНОВКИ (электротехническая часть)……....... | 5 |
| 5. | УСЛОВИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ…………. | 6 |
| 6. | РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ; ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)…………………………. | 6 |
| 7. | СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ И КОНСЕРВАЦИИ……………. | 8 |
| 8. | СВИДЕТЕЛЬСВО О ПРИЕМКЕ………………………………. | 10 |
| 9. | СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ И ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ……………………………………….. | 10 |
| 10. | СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ……………………………… | 12 |
| 11. | УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ…... | 14 |
| 12. | ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И АВАРИЙНЫМ СЛУЧАЯМ……………………………………….... | 17 |
| 13. | УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ……………….. | 20 |
| 14. | СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КОНСТРУКЦИИ ПОДСИСТЕМЫ И ЕЁ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В ПОЦЕССЕ ЭКСПУАТАЦИИ И РЕМОТА………..… | 23 |
| 15. | СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ………………………… | 25 |
| 16. | ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ…………………………………………… | 28 |
| 17. | ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ……………………….. | 30 |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| ХХХХХХХХХХХХХХХХ | ИНН ХХХХХХХХХХХ /КПП ХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ |
| --- | --- |
| Наименование предприятия (организации) заказчика | Реквизиты |

| Наименование защищаемого объекта | Тип установки | Наименование организации, выполнившей проект, № проекта, дата выпуска проекта | Наименование организации, выполнившей монтаж и наладку, дата сдачи в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| ХХХХХХХХХХХХХХХ | Устройство АУГПТ в помещениях ХХХХХХХ | ООО «НПО ПАС», проект 2021-ПАС-ХХХХХХ-ГПТ от __ _____ 202_ года | - |

При необходимости, ниже формы, вносятся следующие сведения об изделии:

Наименование установки или объектов, в составе которых может эксплуатироваться данное изделие (составная часть), о перекомплектации, проведенных доработках и др.

Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ) – совокупность технических средств обнаружения пожара, обработки и выдачи соответствующей информации в помещение поста объекта, обеспеченное круглосуточным пребыванием дежурного персонала, формирования команд для управления техническими устройствами и выпуска газового огнетушащего состава из модуля в защищаемый объём.

Автоматическая система пожаротушения (АУГПТ) 2021-ПАС-ХХХХХХХХХ-ГПТ состоит из технологического оборудования, электронного оборудования и технических средств оповещения. Система АУГПТ строится по модульному принципу в отношении технологического оборудования.

2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

К проведению работ по техническому обслуживанию и ремонту допускается квалифицированный персонал, прошедший специальную подготовку и аттестацию по технике безопасности.

Перед проведением каких-либо работ в первую очередь должно быть выполнено отключение запорно-пусковых устройств. В случае выхода ГОТВ в каком-либо помещении все работы в данном помещении производить с использованием средств защиты дыхания (до полного удаления ГОТВ).

3. СОСТАВ УСТАНОВКИ (технологическая часть)

| № п/п | Наименование | Тип | Заводской номер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное оборудование |
| 1 | Модуль газового пожаротушения с выпускным отв. 40мм, с запорно-пусковым устройством. | МПГ-60-80-40-ЭР |  | 3 |
| 2 | Колодка переходная (комплект) |  |  | 3 |
| 3 | Модуль газового пожаротушения с выпускным отв. 40мм, с запорно-пусковым устройством | МПГ-60-80-40-П |  | 1 |
| 4 | Газовый огнетушащий состав с зарядкой в модуль | Хладон 227еа |  | 283 |
| 5 | Угольник ЗПУ40 |  |  | 4 |
| 6 | Сигнализатор давления газовый | СДГ |  | 3 |
| 7 | Стойка монтажная | СМПм-2-80-40 |  | 1 |
| 8 | Коллектор пневмопуска | КПП2Э-2 |  | 1 |
| 9 | Рукав РВД 50.1SN.М56х2-0,6 | РВД50.1SN.M56x2-0,6 |  | 2 |
| 10 | Втулка РВД40 - труба Дн42 |  |  | 2 |
| 11 | Хомут Хм-316 | Хм-316 |  | 4 |
| 12 | Рама монтажная РМ-1 | РМ-1 |  | 2 |
| 13 | Крепление модуля напольное КМП | КМП |  | 2 |
| 14 | Экран декоративный | ЭДС-2-80 |  | 1 |
| 15 | Экран декоративный | ЭД-1-80 |  | 2 |
| 16 | Насадок газовый потолочный | НГПд 4.1-5,0-01 |  | 9 |
| 17 | Насадок газовый потолочный | НГПд 5.1-6,5-01 |  | 5 |
| 18 | Втулка для насадка с контргайкой G 1 1/4 |  |  | 9 |
| 19 | Втулка для насадка с контргайкой G 1 1/2 |  |  | 5 |
| Запас |
| 20 | Модуль газового пожаротушения с выпускным отв. 40мм, с запорно-пусковым устройством. | МПГ-60-80-40-ЭР |  | 1 |
| 21 | Колодка переходная (комплект) |  |  | 1 |
| 22 | Модуль газового пожаротушения с выпускным отв. 40мм, с запорно-пусковым устройством | МПГ-60-80-40-П |  | 1 |
| 23 | Газовый огнетушащий состав с зарядкой в модуль | Хладон 227еа |  | 156 |
| Материалы для испытаний |
| 24 | Заглушка для испытаний М56х2 |  |  | 2 |
| 25 | Заглушка для насадка G 1 1/4'' |  |  | 5 |
| 26 | Заглушка для насадка G 1 1/2'' |  |  | 5 |
| Оборудование и материалы |
| 27 | Самоспасатель промышленный изолирующий | СПИ-20 |  | 6 |
| 28 | Тележка транспортная |  |  | 1 |
| 29 | Соединение муфтовое Ду30/Дн36 |  |  | 9 |
| 30 | Соединение муфтовое Ду40/Дн48 |  |  | 6 |
| 31 | Шкаф ШСП предназначен для хранения самоспасателей СПИ-20 | 310х420х350 |  | 3 |
| 32 | Дымосос ДПЭ-7(1ЦМ) в комплекте с всасывающей двухзонной обвязкой (т.е. РВ верхний 3м, РВ нижний с переходной муфтой (тройник)), воздуховодами специальными сдвоенными и рукавом напорным 30м |  |  | 1 |
| 33 | Узел стыковочный УС-1вп |  |  | 6 |
| 34 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная (горячедеформированная) Дн38х3,0 | ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8734-75 |  | 20 |
| 35 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная (горячедеформированная) Дн48х4,0 | ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8734-75 |  | 14 |
| 36 | Отвод 90 стальной крутоизогнутый Дн 38х3,0 | ГОСТ 17375-2001 |  | 15 |
| 37 | Отвод 90 стальной крутоизогнутый Дн 48,3х3,5 (40) | ГОСТ 17375-2001 |  | 9 |
| 38 | Тройник стальной равнопроходный Дн 42,4х2,6 (32) исп. 1 | ГОСТ 17376-2001 |  | 7 |
| 39 | Тройник стальной равнопроходный Дн 48,3х2,6 (40) исп. 1 | ГОСТ 17376-2001 |  | 4 |
| 40 | Переход стальной концентрический 89х3,5-45х2,5 | ГОСТ 17378-2001 |  | 1 |
| 41 | Грунтовка ГФ021 | ГОСТ 25129-82 |  | 1 |
| 42 | Эмаль ПФ 115 желтая | ГОСТ 6465-76 |  | 1,6 |
| 43 | Цанга латунная М8 |  |  | 44 |
| 44 | Трубный хомут DGR с гайкой 1 1/4 (38-44) М8 |  |  | 22 |
| 45 | Трубный хомут DGR с гайкой 1 1/2 (44-50) М8 |  |  | 12 |
| 46 | Шпилька стальная с резьбой М8 |  |  | 14 |

4. СОСТАВ УСТАНОВКИ (электротехническая часть)

| № п/п | Наименование | Тип | Заводской номер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный «Рубеж-2ОП» прот. R3 | «Рубеж-2ОП» прот. R3 |  | 1 |
| 2 | Блок индикации и управления «Рубеж-БИУ» | «Рубеж-БИУ» |  | 1 |
| 3 | Пульт дистанционного управления пожаротушением «Рубеж-ПДУ-ПТ» | «Рубеж-ПДУ-ПТ» |  | 1 |
| 4 | Релейный модуль РМ-1С прот. R3 | РМ-1С прот. R3 |  | 7 |
| 5 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | ИЗ-1 прот. R3 |  | 5 |
| 6 | Модуль управления пожаротушением МПТ-1 прот. R3 | МПТ-1 прот. R3 |  | 3 |
| 7 | Элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ | ЭДУ-ПТ |  | 4 |
| 8 | Устройство подключения нагрузки УПН | УПН |  | 17 |
| 9 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2*40 БР | ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2*40 БР |  | 1 |
| 10 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 исп. 2*7 БР | ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 исп. 2*7 БР |  | 3 |
| 11 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20/Б2П | ИО 102-20/Б2П |  | 21 |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87 (ДИП-87) | ИП 212-87 (ДИП-87) |  | 26 |
| 13 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный ЛЮКС-12-К СН «ПОЖАР» | ЛЮКС-12-К СН «ПОЖАР» |  | 1 |
| 14 | Оповещатель охранно-пожарный световой КРИСТАЛЛ-24 СН «Газ! Уходи!» | КРИСТАЛЛ-24 СН «Газ! Уходи!» |  | 3 |
| 15 | Оповещатель охранно-пожарный световой КРИСТАЛЛ-24 СН «Газ! Не входи!» | КРИСТАЛЛ-24 СН «Газ! Не входи!» |  | 3 |
| 16 | Оповещатель охранно-пожарный световой КРИСТАЛЛ-24 СН «Автоматика отключена» | КРИСТАЛЛ-24 СН «Автоматика отключена» |  | 3 |
| 17 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | МАЯК-24-3М |  | 3 |
| 18 | Аккумулятор 12В 7А/ч |  |  | 6 |
| 19 | Аккумулятор 12В 40А/ч |  |  | 2 |
| 20 | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к) | КМ-О(4к) |  | 36 |
| 21 | Электронный ключ DS1990 |  |  | 1 |
| 22 | Бирка маркировочная квадратная У153 «Фотрисфлекс» |  |  | 50 |
| 23 | Щиток настенный с дверцей 4 модуля IP65 серый | 85604 ДКС |  | 1 |
| 24 | Автоматический выключатель 10А Schneider Electric | Schneider Electric |  | 4 |
| 25 | Крепежный материал саморезы 3,5х35мм |  |  | 1000 |
| 26 | Крепежный материал универсальный металлический дюбель 6х32мм |  |  | 1000 |
| 27 | Кабель КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,64 | КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,64 |  | 2 |
| 28 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 | ВВГнг-FRLS 3х1,5 |  | 117 |
| 29 | Кабель ПВЗ (ПуГВ) 1х4 желто-зеленый | ПВЗ (ПуГВ) 1х4 |  | 94 |
| 30 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | 131 |
| 31 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  | 72 |
| 32 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 |  | 60 |
| 33 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |  | 276 |
| 34 | Кабельный канал для открытой проводки 40х40 |  |  | 205 |
| 35 | Кабельный канал для открытой проводки 25х16 |  |  | 30 |
| 36 | Труба ПВХ гофрированная негорючая серая D=20 |  |  | 163 |
| 37 | Держатель D = 20 |  |  | 550 |

5. УСЛОВИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Количество извещателей, установленных на высоте, м:

от 5 до 8 м    _______________

от 8 до 10 м  _______________

выше 10 м    _______________

Средства подъема на высоту (подъемно-транспортные средства)______________________

_______________________________________________________________________________

Категория защищаемых помещений по электробезопасности _________________________

_______________________________________________________________________________

Другие сведения ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

6. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ; ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Ресурс изделия составляет 10 лет с момента ввода в эксплуатацию. Указанный ресурс изделия действителен при соблюдении потребителем требований эксплуатационной документации, состав которой приведен в АУГПТ. Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с момента ввода его в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев с момента поставки. Гарантированный срок эксплуатации технологического оборудования ООО «НПО ПАС» составляет не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 48 месяцев с момента отгрузки заказчику. Гарантийный срок эксплуатации после ремонта – 12 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации на электронное оборудование – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев (для оборудования ИВЭПР не более 36 месяцев) с даты выпуска на оборудование ООО «ТД «Рубеж».

Гарантии не распространяются на расходные материалы.

Стоимость работ по гарантийному обслуживанию включена в стоимость оборудования. Гарантии не сохраняются, если оборудование подверглось несанкционированным доработкам или модификациям и эксплуатировалось не по инструкциям.

По истечении гарантийного срока обслуживания Поставщик может обеспечить послегарантийное обслуживание поставленного оборудования. Условия проведения послегарантийного обслуживания оговариваются дополнительным соглашением Сторон.

7. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ И КОНСЕРВАЦИИ

Условия хранение изделия и его составных частей предусмотрены в документации, прилагаемой к оборудованию, входящему в подсистему. Допускается проводить хранение изделия и его составных частей на месте эксплуатации, в отапливаемом помещении. При этом подготовка к хранению должна проводиться в соответствии с эксплуатационными документами этих составных частей.

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации изделия заносятся по форме таблицы (см. ниже).

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:  заполняют во время эксплуатации изделия.

8. СВИДЕТЕЛЬСВО О ПРИЕМКЕ

Установка - АУГПТ (№ 2021-ПАС-ХХХХХХХХХХ-ГПТ)

заводской номер - без номера соответствует требованиям технической документации и признано годным для эксплуатации.

Паспорт составлен «_____»________________ 202__ г

Главный инженер проекта                                                            _________________

ООО «НПО ПАС»                                                                               (подпись, фамилия)

Заключение представителя заказчика

Изделие АУГПТ (№ 2021-ПАС-ХХХХХХХХХХ-ГПТ)

заводской номер - без номера соответствует требованиям технической документации и признано годным для эксплуатации.

_____________________                                                                          _____________________

Представитель заказчика                                                                                                                                             (подпись, фамилия)

«_____»____________________ 202__ г.

М.П.

9. СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ И ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Сведения о закреплении изделия | Сведения о движении изделия |
| --- | --- |
| Номер и дата приказа о на- значении (об отчислении) | Должность, фамилия, подпись ответственного лица за эксплуатацию | Откуда поступило (куда отправлено) | Номер и дата приказа | Должность, фамилия, подпись ответственного лица за приемку (отправку) |

Примечания:  заполняют во время эксплуатации изделия.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Вызов представителей предприятия изготовителя для анализа дефектов и составления

рекламационных актов производится в установленном порядке.

Сведения о рекламациях и о работах, выполненных по ним, заносятся в таблицу.

| Дата и номер документа (рекламационного акта) | Организации, куда направле- на рекламация | Краткое содержание рекламации | Меры, принятые по рекламации | Должность, зва- ние, фамилия и подпись ответ- ственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:  заполняют во время эксплуатации изделия

11. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Наименование, код, обозначение, заводской номер, предприятие-изготовитель, наработка изделия (составной части) | Режим работы, дата и время отказа, характер нагрузки, внешнее проявление и причина неисправности и время, затраченное на ее поиск и устранение | Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации | Дата, должность, фамилия, подпись лица, ответственного за устранение неисправностей |
| --- | --- | --- | --- |
| Снятая часть | Вновь установленная часть |  |  |  |

12. ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И АВАРИЙНЫМ СЛУЧАЯМ

| Дата | Особые замечания по эксплуатации и аварийным ситуациям | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:  заполняют во время эксплуатации изделия.

13. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание:  заполняют во время эксплуатации изделия.

14. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КОНСТРУКЦИИ ПОДСИСТЕМЫ И ЕЁ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В ПОЦЕССЕ ЭКСПУАТАЦИИ И РЕМОНТА

| Основание (наименование документа) | Дата проведения изменений | Содержание проведенных работ | Характеристика работы изделия после произведенных изменений | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение изменений | Примеча-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:  заполняют во время эксплуатации изделия.

15. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ

| Наименование, код и обозна- чение изделия (составной час- ти), заводской номер | Основание для сдачи в ремонт | Дата | Количество часов работы до ремонта | Наименование ремонтного органа и ремонтных работ, вид ремонта | Фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поступления в ремонт | Выхода из ремонта |  |  | Производившего ремонт | Принявшего ремонт |

Примечание:  заполняют во время эксплуатации изделия.

16. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | № документа | Всего листов (страниц) в доку- менте | Входящий № сопрово- дительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменённых | заменённых | новых |  |  |  |  |  |